Zawonia, 12 listopada 2015 r.

SIN.272.43.2015 SŚw

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

- „Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 - budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej z ul. Wiosenną”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  NR 1

Gmina Zawonia działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

- „Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 - budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej z ul. Wiosenną”

Pytanie:

- Czy sterownik sygnalizacji użyty do realizacji  w/w zadania musi być wyposażony w UPS.

- Czy sterownik sygnalizacji użyty do realizacji  w/w zadania musi być wyposażony w moduł ściemniania.

- Czy zamawiający dopuszcza dla sterowników sygnalizacji użytych  do realizacji  w/w zadania obudowę z tworzywa sztucznego, która nie jest wandalo odporna i grozi rozbiciem lub szybkim zniszczeniem?

- Czy zamawiający wymaga powszechnie stosowanej obudowy z aluminium oraz fundamentu z aluminium co pozwoli na dłuższy okres użytkowania ?

- Czy zamawiający wymaga zdalnego podglądu z kamer?

- Czy kamery mają spełniać funkcję jedynie video detekcji?

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sygnalizatorów z poliwęglanu ogólnie stosowanych w sygnalizacjach świetlnych?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu rozsiewczego okablowania kablem yksy  do 24 żył systemem od sterownika do każdego odbiornika oddzielnie

- Czy zamawiający wymaga wyposażenia sterownika w modem gsm?

- Czy zamawiający wymaga wyposażenia sterownika w kartę sim? Jeśli tak kto i przez jaki okres będzie ponosił opłaty związane z transmisją danych?

- Czy zamawiający wymaga udostępnienia systemu monitoringu sygnalizacji oraz powiadomień sms o zdarzeniach w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji oraz szybszej reakcji w razie awarii?

- Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu w razie nie korzystnych warunków atmosferycznych ?

Odpowiedź:

Ad. 1.

UPS przewidziany jest do podtrzymania działania urządzeń transmisji danych. Zarządzający ruchem (DSDiK) oczekuje zapewnienia awaryjnego działania transmisji.

Ad. 2.

Tak.

Ad. 3.

Dopuszcza się stosowanie obudów z tworzywa sztucznego. Obudowa musi spełniać wymogi odporności IK10.

Ad. 4.

Nie.

Ad. 5.

Nie.

Ad. 6.

Tak.

Ad. 7.

Należy stosować sygnalizatory zgodne z Rozporządzeniem oraz dopuszczone przez DSDiK.

Ad. 8.

Wykonać zgodnie z projektem.

Ad. 9.

Tak.

Ad. 10.

Nie.

Ad. 11.

Nie.

Ad. 12.

Tak, zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 26 ust 1 ppkt 3 o brzmieniu - zmiany terminu realizacji robót,                     w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych                   do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią.