Zawonia, 9 kwietnia 2020 r.

nr sprawy: 2/GPI/2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na odcinku od drogi powiatowej 1371D do placu zabaw w m. Tarnowiec”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  NR 1

Gmina Zawonia działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę odcinka drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na odcinku od drogi powiatowej 1371D do placu zabaw w m. Tarnowiec”.

Pytanie:

W związku ogłoszeniem przetargu pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na odcinku od drogi powiatowej 1371D do placu zabaw w m. Tarnowiec, zwracam się z następującymi pytaniami:

Pytanie 1

Jaka jest długość i lokalizacja projektowanej palisady?

Pytanie 2

W SIWZ Zamawiający wskazuje, że kostka ma imitować tradycyjną nawierzchnię kamienną, czy Zamawiający zaakceptuje Bruk Dolnośląski, czy bruk typu Holland jest wystarczający?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie palisady in situ ze względu na niestandardowy rozmiar?

Odpowiedź:

Ad. 1

Palisada do zlokalizowania jest przy skrzyżowaniu z drogą powiatową od strony miejscowości  Zawonia, długości palisady  2,5 do 3,5 mb (przy likwidowanym zjeździe do posesji).

Ad. 2

Tak.

Zamawiający akceptuje Bruk Dolnośląski (według wzoru jak niżej).

Ad. 3

Zamawiający  preferuje palisadę z elementów prefabrykowanych. Zamawiający dopuszcza  wykonanie umocnienia in situ w załączeniu przykładowe zdjęcia.